V133 Stage1

Closed Loop Exit rpm: 6000 to 4900

Exit Load A:

1.00	1.00	1.00	0.75	0.66	0.47	0.28	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

Exit Load B:

1.00	1.00	1.00	0.75	0.66	0.47	0.28	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00

= = = =

Base oil maps multiplied by 1.33 with max = 61

= = = = = = = =

Oltman’s dwell map for D585/BHR coils

|  | ﻿1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 9000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ﻿6.50 | 5398 | 4116 | 3159 | 2821 | 2304 | 1792 | 1421 | 1152 | 896 |
| 7.75 | 3939 | 3229 | 2579 | 2312 | 2049 | 1792 | 1421 | 1152 | 896 |
| 9 | 2488 | 2342 | 1999 | 1802 | 1613 | 1613 | 1421 | 1152 | 896 |
| 10.25 | 1923 | 1850 | 1678 | 1567 | 1421 | 1421 | 1245 | 1152 | 896 |
| 11.5 | 1462 | 1462 | 1445 | 1383 | 1281 | 1281 | 1068 | 982 | 896 |
| 12.75 | 1211 | 1211 | 1211 | 1198 | 1141 | 1141 | 973 | 934 | 895 |
| 14 | 1065 | 1065 | 1065 | 1065 | 1053 | 1053 | 896 | 858 | 820 |
| 15.25 | 981 | 981 | 981 | 981 | 975 | 975 | 845 | 795 | 745 |
| 16.5 | 896 | 896 | 896 | 896 | 891 | 891 | 748 | 709 | 669 |

= = = = = = =

Cobb Stage1 MTv101 with the following changes:

Fan 1 A:  97 C (206.6 F) to 88 C (190.4 F)

Fan 1 B: 97 C to 88 C (190.4 F)

Fan 2 ECT: 101 C (213.8 F) to 92 C (197.6 F)

Fan 2 ESS: 10 kph to 15

Fan 2 ESS Hysteresis: 2 kph to 3